## Slide 3
例1：某CPU有16根地址线、8根数据线，命令线为IO/M、RD、WR。主存配置空间如右图所示，有2K×8b的ROM及
4K×4b的SRAM芯片可用。⑴需ROM、RAM芯片各多少
片？⑵写出各芯片所在地址范围及片选有效逻辑；
⑶画主存的内部连接图；⑷画主存与CPU的连接图
解：⑴所需芯片数量—ROM＝2块，RAM＝6块
⑵各芯片所在地址范围—芯片的地址范围连续
片选有效逻辑--操作地址∈所在地址范围
芯片片选有效逻辑 | 
A13～A12=00 | A11=0
 | A11=1
A13～A12=01 | 
A13～A12=10 | 
A13～A12=11 | 
芯片所在地址范围 | 
0K~2K-1 | 000X XXXXXXXXXX
2K~4K-1 | 001X XXXXXXXXXX
4K~8K-1 | 01XX XXXXXXXXXX
8K~12K-1 | 10XX XXXXXXXXXX
12K~16K-1 | 11XX XXXXXXXXXX
b7 ～ b4
1# SRAM
b3 ～ b0
0# SRAM
3# SRAM
2# SRAM
0# ROM
1# ROM
5# SRAM
4# SRAM
b7 … b0
RAM
ROM
4KB
0
12KB
m

## Slide 4
⑶主存的内部连接—
0#
ROM
WE
1#
ROM
0#
SRAM
1#
SRAM
2#
SRAM
3#
SRAM
4#
SRAM
5#
SRAM
A10～A0
D3～D0
D7～D4
A13
A12
A11
CS
2:4译码器
B
A
GE
Y0
Y2
Y1
&
&
Y3

## Slide 5
⑷主存与CPU的连接—主存地址从0开始(存储器访问时间计算)
主
存
CS
WE
A13
A12
A11
A10～A0
D3～D0
D7～D4
CPU
A13
A12
A14
A15
A11
A10～A0
RD
WR
D3～D0
D7～D4
IO/M
&
=1
&
CS＝(IO/M·(RD⊕WR))·(A15 & A14)